Паспорт

Датчика Пассажиропотока

«ПП-01»

Содержание:

- Комплект  поставки

- Технические характеристики

- Техническое описание датчика пассажиропотока ПП-01

- Подключение к внешнему устройству, монтаж

- Свидетельство о приемке

1.  Комплект поставки

| Датчик пассажиропотока «ПП-01» | 1 шт. |
| --- | --- |
| Программатор (опция) | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |

2. Технические характеристики

| Напряжение питания | 12 В – 30 В |
| --- | --- |
| Потребляемый ток, не более | 40 мА |
| Оптимальное расстояние до считываемого объекта | 20…120 см |
| Габариты(без учета выступающих частей) | 52х50х35 мм |
| Габариты( с учетом гермоввода) | 70х50х35 мм |
| Длина проводов датчика | Не более 30 см |
| Масса, не более | 100 г. |

Техническое описание датчика пассажиропотока «ПП -01»

Датчик пассажиропотока «ПП-01», в дальнейшем – блок, предназначен для подсчета входящих/выходящих пассажиров транспортных средств типа автобус, троллейбус и т.д. Блок подсчитывает количество входящих и выходящих пассажиров. Расстояние до объекта считывания не должно быть более 120 см и не менее 20 см. Блок может быть установлен как над дверью, так и сбоку проема двери. Блок имеет интерфейс  RS-485 и импульсный «открытый сток» с нагрузкой до 200 мА и импульсом отрицательным длительностью до 200 мс. Для предотвращения ложных срабатываний при закрытых дверях (во время движения) в блоке предусмотрены 2 разрешительных входа. Вход «OPEN 1-» подключатся к концевому выключателю двери, который срабатывает на «массу», т.е. блок считает пассажиров, если вход «OPEN 1-» замкнут на «массу». Вход «OPEN 2+» так же разрешает подсчет пассажиров, если он замкнут на бортовую сеть ТС, например, если он подключен к лампе освещения проема или порога двери. Достаточно использовать один любой разрешительный вход. Длина проводов «ПП-01» по умолчанию не превышает 30 см.

В приведенной ниже таблице приведены номера контактов разъема, назначение контактов и соответствующие им цвета маркировки провода в жгуте.

| № п.п. | Провод | Цепь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеленый | Импульсный выход | ОК1 |
| 2 | Синий | Разрешающий вход | Дверь - |
| 3 | Коричнево-белый | RS 485 | B |
| 4 | Красный | Питание | Питание + |
| 5 | Желтый | Импульсный выход | ОК2 |
| 6 | Серо-красный | Разрешающий вход | Дверь+ |
| 7 | Желто-черный | RS 485 | А |
| 8 | Черно-белый | Масса | Питание - |

Гарантия

Серийный номер: _______________

Версия встроенного ПО __________

Дата изготовления ______________

Дата проверки  _________________

Дата продажи __________________

Ген. Директор ООО «ТС Автоматика» _______________/Вольных Т.Ю./